## Slide 1: Redes de Computadores O protocolo stop & wait
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
A Internet não garante a entrega dos pacotes pois pode perdê-los ou entregá-los de forma desordenada
Torna-se então necessário encontrar uma forma de transferir dados de forma fiável entre dois computadores
Nesta lição veremos o protocolo mais simples que existe para o realizar – o protocolo stop & wait

## Slide 3: Compensação dos erros em geral
Nos canais, os frames com erros são recusados ao nível data-link pelos mecanismos de controlo de erros
O protocolo IP pode também introduzir perca de pacotes ou alteração da ordem de entrega dos mesmos
Os protocolos de transporte que introduzem fiabilidade têm de mascarar os erros, sob pena de violarem a sua especificação
Uma aplicação que use UDP pode também ter de corrigir erros, como por exemplo datagramas fora de ordem ou perdidos
A seguir vamos ver como podemos arranjar um protocolo simples e geral para compensar os erros nos canais, na Internet ou quando usamos UDP

## Slide 4: Protocolo irrealista
Este protocolo assume que o receptor tem uma capacidade ilimitada de receber mensagens (isto é, que o receptor tem buffers disponíveis ou que a aplicação consome os dados em tempo útil) e que não há erros, não se perdem mensagens nem se troca a sua ordem
Nota: também podemos chamar às mensagens trocadas entre o emissor e o receptor frames, pacotes ou segmentos
m1
m2
m3
m4
m5
Emissor
Receptor
tempo

## Slide 5: Confirmações de recepção
ACK = Acknowledgement
(confirmação ou aviso de recepção = podes continuar)
m1
m4
Emissor
Receptor
ack
m2
m3
receptor
saturado
ack
ack
tempo

## Slide 6: Perca de uma mensagem
Quando uma mensagem se perde há uma situação de bloqueio eterno (deadlock) pois o ACK nunca chegará
m1
Emissor
Receptor
m2
m3
ack
ack
tempo

## Slide 7: Perca de um ACK
Quando um ACK se perde há uma situação de bloqueio eterno (deadlock)
m1
Emissor
Receptor
ack
m2
m3
ack
ack
tempo

## Slide 8: Introdução de temporizadores
A terminologia usada em inglês corresponde à expiração do temporizador timeout
m1
Emissor
Receptor
ack
m2
m2
ack
m3
ack
m4
timeout
tempo

## Slide 9: Que acontece quando se perde o ACK?
m1
Emissor
Receptor
ack
m2
m2
ack
m3
ack
m3
timeout
timeout
tempo
duplicado

## Slide 10: Problemas ainda mal resolvidos
A solução anterior não resolve ainda o problema da perca de um ACK que poderá conduzir à aceitação de uma mensagem duplicada
O mesmo problema poderá ser introduzido por um receptor lento (face ao timeout) a enviar o ACK
Um timeout mal regulado, muito curto por exemplo, poderá conduzir ao mesmo problema
Na verdade as velocidades relativas do emissor e receptor podem não ser constantes nem conhecidas a priori
Note-se que um timeout muito elevado conduz a uma recuperação demasiado lenta de uma perda

## Slide 11: Exemplo: timeout demasiado curto
Como resolver ?
Receptor
Problemas:
s1 duplicado
s2 perdeu-se
m1
Emissor
ack
m3
timeout
m1
m2
tempo

## Slide 12: Números de sequência
A solução consiste em introduzir números de sequência únicos para cada mensagem. Estes números permitem ao receptor distinguir dados esperados, dados repetidos, etc.
Para se poupar espaço nos cabeçalhos interessa minimizar o número de bits a usar. O número pode então ser reutilizado ciclicamente desde que não se introduza confusão caso a ordem das mensagens possa ser trocada
Na Internet convém que o número leve bastante tempo a dar a volta pois a rede pode trocar a ordem dos pacotes e introduzir confusão. Num canal sem memória ou troca de pacotes o intervalo pode ser muito pequeno (no limite 1 bit chegaria)
Voltaremos a este problema mais tarde

## Slide 13: Protocolo stop & wait
m1(1)
Emissor
Receptor
ack(1)
m2(2)
timeout
m1(1)
m2(2)
timeout
ack (1)
ignorar duplicado m1
mas enviar ack(1)
ack(2)
ignorar ack
Duplicado
m3(3)
Ack(3)
tempo

## Slide 14: Funcionamento (stop & wait)
Emissor:
Quando tem uma mensagem para transmitir, o emissor transmite-a e activa um temporizador. Depois podem suceder os seguintes eventos:
  O temporizador dispara – reenvia a mensagem e o temporizador
  Chega um ACK com o número de sequência esperado - passa adiante e envia a mensagem seguinte
  Chega um ACK com outro número de sequência - ignora-o
Receptor:
Quando recebe uma mensagem, o receptor emite sempre um ACK com o número de sequência igual ao da última mensagem recebida correctamente. Se a mensagem é nova, guarda-a e dá-o ao nível de cima, senão ignora-a pois é um duplicado.

## Slide 15: Correcção (stop & wait)
Admitindo que a rede mais tarde ou mais cedo consegue que uma mensagem seja entregue ao receptor:
O protocolo garante (tente demonstar):
  Que uma mensagem é correctamente entregue ao receptor
  Que essa mensagem não é confundida com outra
  Que todos as mensagens chegarão ao receptor

## Slide 16: O Problema do timeout
O valor do timeout é importante para a recuperação de erros
  Um timeout demasiado grande leva a que o emissor seja lento a reemitir
  Um timeout demasiado curto leva a duplicados inúteis
  Em qualquer caso a correção não está em causa
Para evitar repetições inúteis o timeout é geralmente folgado
  É possível tentar estimar um valor adequado
  O receptor pode tentar ajudar usando ele próprio também um timeout e retransmitindo ACKs duplicados cuja recepção pelo emissor desencadeia uma imediata retransmissão
  Em geral esta política é pouco eficaz, o ideal é usar um valor de timeout no emissor mais adequado

## Slide 17: Tempo de transmissão e RTT
Num canal de 10.000 Km com a velocidade de transmissão de 1 Mpbs quantas mensagens de 1000 bytes se poderiam transmitir antes que chegue o ack da primeira ?
  Tt = nº de bits a transmitir / velocidade de transmissão = 8000 bits / 1000000 bps = 0,008 s = 8 ms
  Tp = dimensão do canal / velocidade de propagação = 10000 km/ 200000 km/s = 0,05 s = 50 ms, logo RTT = 100 ms
Tt
Tp
Se se admitir que o tempo de processamento do receptor é nulo e que o tempo de transmissão do ack também é nulo, o ack do segmento chegará 108 ms depois do início da transmissão do mesmo
Resposta: ( Tt + Tp ) / Tt = 108 / 8 = 13,5 segmentos
10.000 Km
1000 bytes = 8Kbits

## Slide 18: Desempenho do protocolo (cont.)
transmissão do 1º bit, t = 0
emissor
receptor
RTT
transmissão do último bit = Tt
recepção do 1º bit
recepção do último bit, enviar ACK (admite-se um tempo de processamento nulo)
ACK chega, enviar o próximo segmento, t = RTT + Tt
=
8 ms
108 ms
= 0,074 = 7,4 %
Tt
RTT + Tt
Taxa de utilização = U =
(sem erros)

## Slide 19: Taxa de utilização com stop & wait
Tu = Tt / (Tt + RTT) = Tt / TA
Tu - taxa de utilização
Tt - tempo de transmissão de uma mensagem,
Tp - tempo de propagação de extremo a extremo
TA - tempo que medeia entre o início da transmissão e a recepção do respectivo ack, TA = Tt + 2 x Tp
Tu = Tt / (Tt + 2 x Tp ) = 1 / ( 1 + 2 Tp / Tt ) = 1 / ( 1 + 2 A )
A = Tp / Tt = Tempo de propagação / tempo de transmissão
O quociente A é tanto maior quanto maior for o tempo de propagação e menor for o tempo de transmissão.
Em todos os casos está-se a desprezar o tempo de processamento (pelo receptor) e o tempo de transmissão do ACK.

## Slide 20: Exemplo com um canal com 1 Km
Funcionando a 1 Kbps (mensagem com 1000 bits)
Tempo de transmissão = Tt = 1000 / 1000 = 1 s
Tempo de propagação = Tp = 1 / 200000 = 5 . 10-6 s = 5 micro segundos
A = 5 . 10-6 / 1 = 5 . 10-6 => 1 + 2ª ≈ 1 implic Tu = 1 = 100%
Funcionando a 1 Mbps (mensagem com 1000 bits)
Tempo de transmissão = Tt = 1000 / 1.000.000 = 10-3 = 1 ms
Tempo de propagação = Tp = 1 / 200.000 = 5 . 10-6 s = 5 micro segundos
A = 5 . 10-6 / 10-3 = 5 . 10-3 implica 1 + 2A ≈1 implica Tu = 1 = 100%
Conclusão: quando o tempo de propagação é desprezável, a taxa de utilização é sempre igual a 100%
Tu= 1 / 1+2A
A = Tp / Tt

## Slide 21: Exemplo com um canal de 200 Km
Funcionando a 1 Kbps (mensagem com 1000 bits)
Tempo de transmissão = Tt = 1000 / 1000 = 1 s
Tempo de propagação = Tp = 200 / 200.000 = 1 . 10-3 s = 1 ms
A = 10-3 / 1 = 10-3 conduz o 1 + 2ª ≈ = 1 ≥ Tu = 100 %
Funcionando a 1 Mbps (mensagem com 1000 bits)
Tempo de transmissão = Tt = 1000 / 1.000.000 = 10-3 s = 1 ms
Tempo de propagação = Tp = 200 / 200.000 = 10-3 s = 1 ms
A = 10-3 / 10-3 = 1 implica 1 + 2A = 3 implica Tu = 33,33 %
Conclusão: num canal de média dimensão conforme a velocidade de transmissão vai aumentado, ou seja, se a velocidade de transmissão é mais significativa, o rendimento diminui.
Tu= 1 / 1+2A
A = Tp / Tt

## Slide 22: Exemplo com um canal de 50000 Km
Funcionando a 1 Kbps (mensagem com 1000 bits)
Tempo de transmissão = Tt = 1000 / 1000 = 1 s
Tempo de propagação = Tp = 50.000 / 200.000 = 0,250 s = 250 ms
A = 0,250 / 1 = 0,250 implica 1 + 2A = 1,5 implica Tu = 66,66 %
Funcionando a 1 Mbps (mensagem com 1000 bits)
Tempo de transmissão = Tt = 1000 / 1.000.000 = 10-3 s = 1 ms
Tempo de propagação = Tp = 50.000 / 200.000 = 0,250 s = 250 ms
A = 250 / 1 = 250 implica 1 + 2A = 501 implica Tu = 0,2 %
Conclusão: num canal de grande dimensão a velocidade de propagação é sempre significativa: janelas = 1 é sempre uma má ideia !
Tu= 1 / 1+2A
A = Tp / Tt

## Slide 23: E com canais de grande capacidade ?
Quando os canais têm grande capacidade, o tempo de transmissão diminui drasticamente. Por exemplo, se um canal tem 100 Mbps, transmitir 10.000 bits leva 10-4 segundos, isto é, 100 micro segundos
Se o RTT for de alguns mili segundos, a taxa de utilização do canal tende sempre para valores muito baixos. Nestes casos, o que interessa realmente é qual a capacidade útil de transmissão permitida pelo protocolo. Esta tende para:
Taxa de transferência útil = Dimensão da mensagem / RTT

## Slide 24: Conclusões
Mesmo que um canal ou a Internet tenham erros e percam pacotes
  É possível realizar um protocolo de transferência fiável de dados
  Acabámos de ver um, também conhecido por stop & wait
Infelizmente tem um desempenho fraco quando o tempo de transito é significativo face ao tempo de transmissão
  O emissor progride ao ritmo do receptor
  O receptor não pode emitir enquanto não chegar o ACK do último frame / pacote / mensagem emitido