## Slide 1: Redes de Computadores Controlo da saturação e qualidade de serviço
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
Com comutação de pacotes e statistical multiplexing o tempo de transito não é garantido
Na verdade também não é garantido que os pacotes cheguem ao destino
Por detrás de ambos os comportamentos estão as filas de espera existentes nos nós
Quais as virtudes de statistical multiplexing ?
Como minorar os seus defeitos ?
Estes são os objectivos desta lição

## Slide 3: Multiplexagem estatística
Pacotes

## Slide 4: Multiplexagem estatística e store & forward
100 Mbs
Ethernet
multiplexagem estatística
Fila de espera
Flexibilidade
  Não há reserva de capacidade e aproveita-se ao máximo a que está disponível
Pergunta?
  Como se comporta a fila de espera?
A
B
C
1.5 Mb/s
D
E

## Slide 5: Chegada sincronizada de pacotes
tempo
Chegada de um pacote
Pacote servido (transmitido)
Q(t) ≤ 1
m
A(t), l
D(t)
Modelo de uma fila de espera FIFO
Q(t)
A(t)
D(t)

## Slide 6: Chegada assíncrona de pacotes
tempo
Q(t)
Chegada de um pacote
Pacote servido (transmitido)
m
A(t), l
D(t)
Modelo de uma fila de espera FIFO
Q(t)
A(t)
D(t)

## Slide 7: Conclusão
Como o tráfego de dados e mesmo o de vídeo é predominantemente por picos (bursts) é necessário dispor de filas de espera para acomodar o assincronismo da chegada de pacotes
De qualquer forma, o esquema só é realista caso a taxa média de chegada de novos bits (trazidos por novos pacotes) for compatível com a velocidade de transmissão do canal que serve a fila de espera (de preferência menor ou igual)

## Slide 8: Ganho suplementar introduzido por statistical multiplexing
A
B
Vt
2C
Vt < 2C
A+B
tempo
Taxa de chegada de bits pelos dois canais de capacidade C
O ganho suplementar perante vários canais e fluxos é o quociente da soma das taxas máximas de chegada sobre a capacidade de serviço suficiente para satisfazer a soma das taxas médias de chegada
Repare-se que isto só é verdade se os fluxos não estiverem sincronizados entre si, isto é, se a chegada de novos pacotes por diferentes fluxos forem acontecimentos independentes
Ganho = 2C / Vt
Notes: Statistical multiplexing
  Important if traffic is bursty
Less expensive
Contention requires buffering
  Variable delay => no QoS guarantees

## Slide 9: Como caracterizar o serviço prestado pela rede?
Quando um emissor envia pacotes para um receptor através da rede interessa-nos caracterizar o serviço que esta presta
  Uma característica é o tempo de transito de extremo a extremo, também designado por latência, e a sua variância, ou jitter
Mas precisamos também de saber qual é a taxa média de chegada de pacotes ao destinatário por unidade de tempo, também designada por throughput
  Numa primeira fase podemos imaginar uma rede simples com um só emissor, um nó, dois canais e um só receptor

## Slide 10: Definição de Throughput
Throughput: taxa ou ritmo (bits/unidade de tempo) com que os bits são transferidos do emissor para o receptor
  Instantâneo: medido num certo momento ou num intervalo de tempo curto
  Média: valor médio medido sobre um intervalo de tempo mais longo
emissor
Canal com velocidade de emissão de
V1 bits/seg
receptor
Canal com velocidade de emissão de
V2 bits/seg
Nó

## Slide 11: Análise de casos
Vários casos: V1 = V2 V1 < V2 V1 > V2
V1 bits/sec
V2 bits/sec
Canal que no caminho dos pacotes condiciona o throughput
bottleneck link
V2 bits/sec
V1 bits/sec

## Slide 12: Intuição sobre o tempo de espera na fila
Um pacote espera para ser servido o tempo necessário para servir (transmitir) os que lhe estão à frente
O valor desse tempo de espera (Q) está dependente da relação entre a taxa de chegada, Tc de novos pacotes e a taxa de serviço (transmissão), isto é, Vt
Vt
Modelo de uma fila de espera FIFO
Q
Tc
Q
Tc << Vt
Tc = Vt
Tc >> Vt

## Slide 13: Um emissor e um receptor
Se as filas de espera forem infinitas não se perdem pacotes mas a taxa máxima de chegada ao destinatário de bits por unidade de tempo (em pacotes) será a velocidade de transmissão do canal gargalo (bottleneck link)
Em qualquer hipótese o tempo de transito de extremo a extremo tenderá para infinito
Que se passa se existir mais do que um fluxo de pacotes na rede, isto é, quando vários emissores e vários receptores que partilham os mesmos canais e nós de comutação?
A capacidade do canal gargalo será dividida pelos diferentes fluxos proporcionalmente ao ritmo dos mesmos

## Slide 14: Que aconteceria com filas de espera infinitas e emissores sem limites de taxa de emissão ?
Cenário
  Dois fluxos de pacotes idênticos (host A e B)
  Um nó com uma fila de dimensão infinita e um canal de capacidade R
  O host A receberia metade da capacidade do canal (R/2)
  Se os fluxos forem >> R, o tempo de transito tende para infinito
R/2
R/2
lout
lin
R/2
delay
lin
Canal de saída partilhado com fila de espera infinita
Host A
Host B
original data: lin
throughput: lout

## Slide 15: Filas de espera limitadas
X(t)
Pacotes suprimidos
Dimensão da fila de espera
X(t)
tempo
Fila de espera
Pacotes a chegarem
Data
Hdr
Data
Hdr
Data
Hdr
R
R
R
1
2
N
B
Canal com capacidade Vt pbs
A fila de espera absorve os picos temporários e não é necessário dispor de um canal com a capacidade N x R
Mas a fila tem dimensão limitada a B pelo que se este limite for ultrapassado, perdem-se pacotes

## Slide 16: Dimensão da fila de espera e throughput
16
Quanto maior for a fila de espera maior será o tempo de transito e maior a probabilidade de que os pacotes cheguem tarde demais, isto é, cheguem quando já não são úteis
Na prática as filas são necessariamente limitadas e é indesejável que sejam demasiado grandes
O tamanho máximo da fila de espera determina o tempo máximo de espera na mesma

## Slide 17: Caracterização da qualidade de serviço
17
Tempo de transito extremo a extremo (latência) e sua variância (jitter)
Throughput e sua caracterização
Taxa de perca de pacotes
É fácil de a garantir ?

## Slide 18: Modelo da rede
A rede para este efeito pode ser modelizada por uma rede de filas de espera com dimensões conhecidas e servidas a taxas também conhecidas
Como caracterizar a chegada de pacotes é um aspecto essencial para determinar as filas de espera, tempo de transito e percas

## Slide 19: Um nó não tem só dois canais
O modelo da rede baseia-se na teoria das filas de espera
Considerando que a chegada de pacotes obedece a variáveis aleatórias que tentam aproximar o comportamento real dos protocolos de transporte e as aplicações
Estes modelos só explicam casos simples ou mesmo teóricos, por isso muitas vezes usa-se simulação para estudar uma rede

## Slide 20: É possível dimensionar a rede?
Se for possível caracterizar todos os fluxos emitidos por todos os emissores
Se for conhecida a forma de encaminhamento desses fluxos na rede
É possível determinar para cada canal qual a capacidade que acomoda as necessidades dos fluxos que o atravessam
Mas tal é geralmente impossível numa rede real
Por isso a mesma comporta muitos canais que perdem pacotes e o seu comportamento está longe de ser o ideal

## Slide 21: Supressão de pacotes na Internet
?
Sempre que não há espaço nas filas de espera os nós de comutação suprimem os pacotes e não notificam nem os emissores nem os outros nós
Emitir pacotes que vão ser suprimidos é um desperdício, mais vale diminuir a taxa de emissão
Na verdade, quando os fluxos dos diferentes computadores são muito superiores à capacidade disponível, a rede entra em saturação e o seu rendimento diminui

## Slide 22: Comportamento em caso de saturação da rede
Como o tempo de transito aumenta, os emissores retransmitem pacotes que julgam perdidos, introduzindo assim duplicados
Todos os pacotes suprimidos têm de ser reemitidos (mas os pacotes perdidos consumiram recursos)
Todos os pacotes que atravessaram vários nós de comutação mas mais tarde são suprimidos introduzem ainda mais desperdício
C/2
C/2
lout
lin’

## Slide 23: É o que faz o protocolo TCP
t
Taxa de emissão de pacotes pelo emissor
Pacote perdido
No protocolo TCP o receptor informa o emissor sobre os dados recebidos. Desta forma o emissor pode detectar se houve ou não supressão de pacotes e tenta ajustar o seu ritmo de emissão

## Slide 24: Conclusões
A qualidade de serviço depende de vários aspectos
  Tempo de transito extremo a extremo (latência) e sua variância (jitter)
  Throughput e sua caracterização
  Taxa de perca de pacotes
Dimensionar a rede para dar garantias sobre estas grandezas a todos os utilizadores é impossível de satisfazer de forma optimizada e implica sempre algum desperdício
O protocolo TCP detecta a perca de pacotes e tenta adaptar o ritmo de emissão à capacidade disponível