## Slide 1: Redes de Computadores Desempenho do protocolo HTTP
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivo da lição
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) é o principal protocolo que permite o acesso à WWW
Devido à sua utilização massiva o protocolo tem sido
  Melhorado para aumentar a sua qualidade, e
  complementado com infraestruturas para aumentar a qualidade do acesso aos recursos informativos (caches e proxies)
Slides elaborados com alguns exemplos disponibilizados pelos autores do livro
  James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the Internet,” 6th Edition, 2012, Addison Wesley

## Slide 3: Modelo base: uma conexão por objecto
Modelo muito simples
  Obter sequencialmente um objecto de cada vez
Necessidade de estabelecer múltiplas conexões TCP para o mesmo servidor
  As páginas mais populares têm geralmente dezenas de componentes (imagens, figuras, código, ...) para além da página de base (as mais populares têm mais de 100 objectos)
As conexões TCP curtas dão pouco rendimento
  Problema da amortização da abertura da conexão e do slow start
Elevada quantidade de conexões por unidade de tempo
  O servidor é muito carregado com este aspecto
Notes: TCP window size never gets open very wide, takes extra RTTs

## Slide 4: Interações TCP com pequenas transferências
Respostas relativamente curtas
  Muitas mensagens curtas (e.g., alguns kilobytes)
O overhead do TCP é elevado
  Three-way handshake para estabelecer uma conexão (3 paoctes)
  Slow start
  Four-way handshake para fechar a conexão
time to
transmit
file
initiate TCP
connection
RTT
request
file
RTT
file
received
time
time

## Slide 5: Transferências simultâneas
Como a maioria das páginas têm múltiplos objectos
  Usar sequencialmente uma conexão para cada um não é eficaz e a obtenção da página completa torna-se muito lenta
Alternativa: o browser abre várias conexões paralelas para cada servidor
  E obtém vários objectos em paralelo (e.g. 4)
Prós e contras do ponto de vista do desempenho
  Várias transferências em paralelo não exploram muito melhor um canal dedicado mas usam melhor um canal partilhado
  O cliente pode dar prioridades distintas a diferentes objectos
  Várias transferências em paralelo podem não ser equitativas para outros utilizadores de canais partilhados
  Servidor também suporta mais conexões por unidade de tempo

## Slide 6: Alternativa: conexões persistentes
Múltiplas transferências por conexão TCP
  A conexão TCP não é fechada no fim por defeito e pode ser reutilizada
  Quer o cliente, quer o servidor podem decidir fechar a conexão mais tarde
  Opção introduzida com a versão HTTP 1.1
Vantagens
  Evita o custo suplementar da abertura e fecho da conexão
  Permite ao TCP afinar a sua estratégia de controlo da conexão e melhorar o seu desempenho
Hipótese suplementar: pipelining
  Enviar múltiplos pedidos antes de receber uma resposta

## Slide 7: Conexões persistentes
time to transmit object
Initiate TCP connection
RTT
Request object
RTT
Object received; request object
time
time
time to transmit object
Object received
RTT

## Slide 8: Conexões persistentes com pipelining
time to transmit object
initiate TCP connection
RTT
Request objects in one or more packets
RTT
Object received
time
time
time to transmit object
Object received

## Slide 9: Pipelining é pouco usado
Quando é que é vantajoso usar pipelining?
  Muitos pequenos objectos e tempo igual para servir cada um
  Neste caso o pipelining pouparia o RTT correspondente ao pedido inicial
  Mas só é possível receber um dado objecto depois dos outros, ora esse objecto pode ser crítico (e.g. código javascript)
  Por outro lado alguns objectos são volumosos e outros são gerados dinamicamente o que ainda leva mais tempo
Solução usada na prática
  Múltiplas conexões paralelas sem pipelining e objectos distribuídos por vários servidores
A maioria dos browsers não usa pipelining
Notes: Head-of-line blocking: if big item is the first request, smaller requests are stuck waiting behind it to finish when they could be issued as a parallel connection

## Slide 10: Caching: porquê e como
Porque fazer caching ?
  Muitos objectos não mudam (e.g. imagens, javascript, css)
  Reduz o número de conexões e a carga do servidor
  E portanto poupa a rede e aumenta a velocidade
Mas o caching é difícil pois muitos (>50%?) dos objectos HTTP não são cachable
  Dados dinâmicos: Stock prices, resultados dinâmicos de comparações, vídeo em tempo real
  Resultados de scripts baseados em parâmetros
  SSL: os dados cifrados não podem ser cached
  É contra o interesse dos publicitários e dos estudos de mercado
Controlo da validade geralmente baseado em estampilhas temporais
  Dá uma perspectiva grosseira da validade

## Slide 11: Exemplo: Cache Check Request / Reply
Pedido:
GET / HTTP/1.1
Accept-Language: en-us
If-Modified-Since: Mon, 29 Jan 2001 17:54:18 GMT
Host: www.example.com
Connection: Keep-Alive
Resposta:
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Tue, 27 Mar 2001 03:50:51 GMT
Connection: Keep-Alive

## Slide 12: Conditional GET
cache: specify date of cached copy in HTTP request
  If-modified-since: <date>
server: response contains no object if cached copy is up-to-date:
  HTTP/1.0 304 Not Modified
HTTP request msg
If-modified-since: <date>
HTTP response
HTTP/1.0
304 Not Modified
object
not
modified
before
<date>
HTTP request msg
If-modified-since: <date>
HTTP response
HTTP/1.0 200 OK
<data>
object
modified
after
<date>

## Slide 13: Web Caches (proxy server)
O utilizador parametriza o browser para usar o proxy e o browser envia os pedidos para o proxy:
  Se o objecto está na cache do proxy este envia a cópia cached
  Senão, vai buscar o objecto ao servidor Web, faz caching dele e responde
client
proxy
server
client
HTTP request
HTTP response
HTTP request
HTTP request
origin
server
origin
server
HTTP response
HTTP response

## Slide 14: Hipótese de acesso sem proxy
origin
servers
public
Internet
institutional
network
1 Gbps LAN
10 Mbps
access link
O canal de acesso à Internet pode ficar saturado pelos utilizadores presentes na rede local e torna-se assim o estrangulamento que faz com que o acesso seja de má qualidade para todos

## Slide 15: Solução: aumentar a capacidade do canal
origin
servers
200 Mbps
access link
public
Internet
institutional
network
1 Gbps LAN
Mas provavelmente a solução é mais cara do que uma alternativa baseada em caching
Alternativa: evitar pedir objectos em duplicado aos servidores da Internet

## Slide 16: Usar um proxy
institutional
network
1 Gbps LAN
origin
servers
10 Mbps
access link
local web
cache
public
Internet
Sempre que um pedido é feito, o mesmo é redirigido para o proxy
Que faz caching das respostas de forma a evitar pedidos em duplicado
Na esperança de que isso faça diminuir a carga do canal externo

## Slide 17: Solução baseada num proxy
A eficiência da solução depende da taxa de serviço de objectos a partir da cache do proxy (cache hit ratio) = [ 0.2, ... 0.4, ..., 0.7 ]
A poupança é proporcional ao cache hit ratio
institutional
network
1 Gbps LAN
origin
servers
10 Mbps
access link
local web
cache
public
Internet

## Slide 18: Um saber de experiência feito
O caching foi visto inicialmente como muito eficaz
  Muitas extensões ao HTTP para o seu suporte
  … e sobretudo para validação das caches
Era uma solução comum nos anos 90
  Os ISPs e as empresas usavam proxyes
  … mas verificava-se que o ganho não era fantástico
  Com efeito, se o cache hit-ratio for baixo, o proxy piora o acesso
  Hoje em dia existem outras alternativas

## Slide 19: Mais servidores para tornar o acesso mais rápido
Solução #1: várias máquinos com ≠s endereços
  O DNS retorna todos os endereços
  mas muda a ordem da lista a cada pedido
20.1.1.1
11.1.1.1
13.1.1.1

## Slide 20
Solução #2: várias máquinos com um só endereço
  O endereço público é o do load balancer, os verdadeiros endereços dos servidores estão escondidos
  O load balancer tem de assegurar que todos os pacotes da mesma conexão vão para o mesmo servidor
Load Balancer
13.1.1.1
Mais servidores para tornar o acesso mais rápido

## Slide 21: Múltiplos centros de dados
Solução #3: múltiplas máquinas com diferentes endereços IP públicos em diferentes localidades
  O mesmo nome mapeia para diferentes clientes
  Um DNS especial retorna o servidor mais próximo do cliente
Internet
20.1.1.1
13.1.1.1
11.1.1.1

## Slide 22: Caching e replicação proactiva
Motivações para por o conteúdo junto dos clientes
  Reduz o tempo de trânsito e o tempo de transferência
  Reduz a carga sobre a rede e o servidor
  Reduz o custo da transferência dos dados sobre a rede
Caching
  Necessita de verificar se o conteúdo foi alterado e alguns conteúdos não são cacheable
Replicação proactiva
  Replica os conteúdos de forma planeada e a priori
  A actualização dos conteúdos não depende do HTTP nem de estampilhas temporais e passa a ser controlada por quem actualiza os conteúdos
  Pode replicar os scripts que geram as respostas dinâmicas
Pode-se implementar nos proxyes dos ISPs e das empresas ?

## Slide 23: Solução
Content distribution networks (CDNs)
Solução baseada em infraestrutura massiva dedicada (e.g. Google) ou partilhada (e.g. Akamai)

## Slide 24: Google Design
World Wide Data Centers
Servers
Requests
Google Private Backbone
Internet
Requests
Reverse and caching servers
Servers

## Slide 25: Conclusões
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol é o principal protocolo que permite o acesso a recursos informativos e a aplicações na Internet
É o protocolo em que está baseada a WWW (World Wide Web)
É um protocolo ciente / servidor relativamente simples mas muito extensível
Dado ser idempotente (a operação pode repetir-se até ao infinito) ou sem estado contempla facilmente caching, replicação, etc.
Sobretudo quando os objectos são imutáveis