## Slide 1: Redes de Computadores Descoberta e tradução de endereços IP
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
Um computador para comunicar na Internet tem de conhecer o seu endereço IP, o endereço de um router, o endereço do DNs, etc.
Geralmente também precisa de saber o endereço MAC dos outros computadores ligados ao mesmo canal
Esta lição trata destes problemas e de mais alguns que lhe estão associados
Slides elaborados com alguns exemplos disponibilizados pelos autores do livro
  James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the Internet,” 6th Edition, 2012, Addison Wesley

## Slide 3: Como inicializar um computador?
Que servidor DNS usar ? Qual o meu endereço IP ? Como chego à Internet
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1

## Slide 4: Que tal descobrir quem possa ajudar?
Que servidor DNS usar ? Qual o meu endereço IP ? Como chego à Internet
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP
server
DHCP - RFC 2131 (IPv4) ou 3315 (IPv6)

## Slide 5: DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
Cliente novo
DHCP server
233.1.2.5
Dynamic or static IP Allocation
DHCP discover
(broadcast)
DHCP offer
DHCP request
DHCP ACK
(broadcast)
UDP port 67 in server, 68 in client

## Slide 6: O DHCP usa datagramas UDP e broadcast
Cliente novo
DHCP server
233.1.2.5
Dynamic or static IP Allocation
UDP port 67 in server, 68 in client
DHCP discover (broadcast ether)
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer (unicast ether)
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request (broadcast ether)
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK (unicast ether)
src: 223.1.2.5, 67
dest: 223.1.2.4, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs

## Slide 7: Resposta de um servidor DHCP
DHCP “offer message”
  Parâmetros de configuração (proposed IP address, mask, gateway router, DNS server, ...)
  Lease time (o tempo durante o qual esta informação é válida)
A resposta pode vir de mais do que um servidor
  Protege contra um crash de um servidor único
  Os vários servidores respondem com uma oferta
  O cliente decide qual deve aceitar
Aceitação de uma das ofertas
  O cliente envia uma mensagem DHCP com os parâmetros aceites
  O servidor confirma com um ACK
  … e os outros servidores verificam que não foram escolhidos

## Slide 8: MAC Addresses numa subnet
Cada placa tem um endereço do nível MAC único com 48 bits
2A-15-E9-EF-02-56
Node B
NIC
Node E
NIC
Node C
NIC
Node A
NIC
Node F
NIC
Node D
NIC
5A-56-9E-A6-89-0A
20-33-F0-A3-23-45
1A-22-B6-CD-08-42
1A-23-F9-CD-06-56
10-20-F9-AB-08-15
Infra-estrutura Ethernet
(canal ou arquitectura switched)

## Slide 9: Frames Ethernet e pacotes IP
A’s IP
addr
B’s IP
addr
IP payload
IP Packet
frame
Endereços IP
Origem e destino
Checksum
Pading
Dados
Dimensão dos dados ou protocolo
Preâmbulo
End. Origem End. destino
Início do
frame
7
1
6
6
2
0 a 1500
0 a 46
4
48 bits
48 bits
B’s MAC
addr
A’s MAC
addr
Header
Payload
Diferença entre
Ethernet II vs.
Ethernet IEEE802.3

## Slide 10: Address Resolution Protocol (ARP) Table
Cada nó tem uma tabela ARP
  Com pares (IP address, MAC address)
E consulta a tabela antes de enviar um pacote
  Se encontrar o endereço MAC correspondente ao endereço IP de destino
  Encapsula o pacote IP num frame e envia-o
E se o endereço IP não está na tabela ARP?
  O emissor envia um broadcast: “Who has IP address 1.2.3.156?”
  O receptor responde: “IP address is at 58-23-D7-FA-20-B0”
  O emissor coloca esses dados na tabela ARP
  E em seguida procede como acima

## Slide 11: Protocolo ARP
Numa subnet com suporte de difusão, uma única interface dá acesso a todos os hosts da mesma. Para determinar o endereço canal do host (MAC address) de destino, usa-se o protocolo ARP (Address Resolution Protocol) que é suportado directamente através de frames especiais. Um ARP Request é enviado em broadcast.
2A-15-E9-EF-02-56
Node IP10
NIC
Node IP6
NIC
Node IP5
NIC
Node IP1
NIC
Node IP4
NIC
Node IP3
NIC
20-33-F0-A3-23-45
1A-22-B6-CD-08-42
1A-23-F9-CD-06-56
10-20-F9-AB-08-15
Who has IP address IP4 ? Tells IP10
5A-56-9E-A6-89-0A

## Slide 12: Resposta ao ARP Request
A resposta a um ARP Request é enviado em unicast (ponto a ponto) pelo computador com o endereço, se existir, a partir da sua placa e portanto tem o seu endereço MAC origem.
2A-15-E9-EF-02-56
Node IP10
NIC
Node IP6
NIC
Node IP5
NIC
Node IP1
NIC
Node IP4
NIC
Node IP3
NIC
20-33-F0-A3-23-45
1A-22-B6-CD-08-42
1A-23-F9-CD-06-56
10-20-F9-AB-08-15
IP4 is at 51-56-9E-A6-89-OA
5A-56-9E-A6-89-0A

## Slide 13: Ideias Base de ARP e DHCP
Broadcasting: “quando tiver dúvidas pergunte a todos”
  Enviar por broadcast para todos os computadores da rede local
  … mas só quando não se sabe já o que se pretende
Caching: “guarde o que aprendeu por algum tempo”
  Guardar o que se aprendeu para não repetir o processo
  Lembrar o endereço e informação sobre os outros computadores (IP address + ARP cache)
Soft state: … “mas mais tarde ou mais cedo esquecer o passado (… e perguntar de novo)”
  Associar um time-to-live (TTL) à informação cached
  … refrescar ou suprimir a informação
  fundamental “para se adaptar” a modificações inesperadas

## Slide 14: NAT – Network Address Translation
Os utilizadores internos vão todos aparecer na Internet como tendo sempre um só endereço IP origem, que partilham
O ISP só necessita de afectar 1 único endereço IP, dito o endereço IP público
O utilizador pode mudar de ISP e fica com endereços internos independentes do ISP
Os endereços internos são privados, isto é, desconhecidos no exterior
Os computadores da rede local não podem ser endereçados do exterior — bom para proteção, mau para certas aplicações

## Slide 15: NAT – Network Address Translation
Motivação: vários computadores pretendem aceder à Internet mas só se dispõe de 1 endereço IP afectado pelo ISP por DHCP ao router
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4 (endereço IP interno)
138.76.29.7
(endereço IP externo ou público)
local network
(e.g., home network)
10.0.0/24
Resto da
Internet
Os pacotes com origem e destino na rede local têm endereços no prefixo10.0.0/24
Os pacotes que saem da rede local têm o endereço origem 138.76.29.7, e diferentes números de porta
Endereços IP privados

## Slide 16: O router NAT tem de
Transformar os pacotes em saída
  Substituir no cabeçalho do pacote (endereço IP origem, porta origem, ...) por (endereço IP público, nova porta, ...). Desta forma os servidores externos vão responder para o router (..., endereço IP público, nova porta)
Memorizar
  (endereço IP origem, porta origem) e associá-lo a (endereço IP público, nova porta) de forma a poder transformar um pacote (..., endereço IP público, nova porta) em (...., endereço IP origem, porta origem)
Transformar os pacotes em entrada
  Transformas os pacotes quer recebe dirigidos a (..., endereço IP público, nova porta) em (...., endereço IP origem, porta origem)

## Slide 17: NAT – Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
sends datagram to
128.119.40.186, 80
NAT translation table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT router
changes datagram
source addr from
10.0.0.1, 3345 to
138.76.29.7, 5001,
updates table
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: reply arrives
dest. address:
138.76.29.7, 5001
4: NAT router
changes datagram
dest addr from
138.76.29.7, 5001 to 10.0.0.1, 3345

## Slide 18: Análise do NAT
As portas são representadas em 16 bits, logo é possível reservar uma gama de por exemplo 50.000 portas para o NAT
  50.000 conexões diferentes com um único endereço IP público
O NAT é sujeito a controvérsia
  Certas aplicações necessitam de conhecer endereço e portas das partes em diálogo (e.g. certos jogos) e para atravessarem o router os pacotes têm de ser transformados
  Alguns argumentam que viola a filosofia inicial da Internet
  Torna difícil ter servidores na rede excepto se estes estiverem dentro do router
Mas o NAT resolve vários problemas reais
  Permite trabalhar com menos endereços públicos
  Torna o endereçamento na minha rede independente do ISP e torna essa rede “portável”
  Tem propriedades suplementares de segurança

## Slide 19: Como ter servidores com NAT?
Gostaríamos de ter um servidor na rede interna acessível do exterior
  Servidor com o endereço interno 10.0.0.1 mas apenas visível do exterior como tendo o endereço público do router
  Como abrir conexões de fora para dentro ?
Solução com port forwarding
  Configurar estaticamente o router para redirigir todos os datagramas dirigidos à sua porta 80 para a porta 80 do servidor interno 10.0.0.1
10.0.0.1
10.0.0.4
NAT
router
138.76.29.7
client
?

## Slide 20: Outra solução - relaying
O computador interno abre uma conexão para um relay
O cliente abre uma conexão para o relay
O relay actua como ponte entre o cliente e o servidor
138.76.29.7
client
1. connection to
relay initiated
by NATed host
2. connection to
relay initiated
by client
3. relaying
established
NAT
router
10.0.0.1

## Slide 21: Relaying - observações
Esta solução não é geral pois requer modificações das aplicações ou a utilização de túneis pelos computadores internos como se tivessem um canal (lógico) para um router externo (o relay)
Na verdade, nada impede que os dois parceiros estejam ambos por detrás de routers NAT e até que tenham os mesmos endereços IP privados
138.76.29.7
client
NAT
router
10.0.0.1
193.136.124.22
NAT
router
relay
10.0.0.1
18.33.134.208

## Slide 22: Gamas de endereços IPv4 privados
Name | IP address range | # of addresses | Subnet mask | host id size
24-bit block | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16,777,216 | 10.0.0.0/8 (255.0.0.0) | 24 bits
20-bit block | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1,048,576 | 172.16.0.0/12 (255.240.0.0) | 20 bits
16-bit block | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65,536 | 192.168.0.0/16 (255.255.0.0) | 16 bits

## Slide 23: Conclusões
Na Internet os computadores têm de ter endereços IP distintos e conhecerem os endereços IP dos routers e de diversos servidores
O protocolo DHCP automatiza a aquisição destas informações
O protocolo ARP automatiza a aquisição dos endereços nível canal nos canais broadcasting
A técnica de NAT isola uma rede do exterior e permite que os computadores internos partilhem um único endereço IP público